## Slide 1: Intelligent Robot Project

## Slide 2: Contents
Project Introduction
Detection
  Table
  Balls
  Coordination Transformation(좌표 변환)
Solver – Physical Engine
Demo Video
Notes: 프로젝트 소개
구현 과정
데모 영상

## Slide 3: 1. Project Introduction
Project 명: 당구의 신
당구(4구)를 치는 로봇의 최적 해를 찾아주는 프로젝트

## Slide 4: 1. Project Introduction
4구의 규칙
Yellow: player1
White: player2
자신의 공을 쳐서 Red 2개를 맞추면 득점
상대의 공을 맞추거나 아무 공도 맞추지 못하면 실점

## Slide 5: 1. Project Introduction
대략적인 Flow
당구대 Detection & 당구공 Detection
당구대의 꼭짓점과 당구공 중심의 2D pixel 좌표를 당구대 평면을 Z=0으로 하는 3D 좌표계로 변환
변환한 좌표를 이용하여 칠 방향 계산 & 저장
칠 방향 시각화
1,2,4 반복. 키를 누르는 경우 3번 재실행
Notes: 당구대 & 당구공 detection
물리 엔진에서 해를 계산하기 위해 좌표를 변환
물리 엔진에서 해 계산
공을 칠 방향을 받아서 시각화

## Slide 6: 2. Detection - Table
순서
이미지에서 초록색을 detection
  cv2.inRange()
당구공으로 인한 빈 구멍 채우기
  Morphology 닫기 연산 noise 제거
당구대의 Edge만 추출
  Morphology 침식 연산 & cv2.substract()
Edge에서 테두리 직선 추출
  Hough 변환 각 직선의 얻음
직선의 교점을 이용하여 꼭짓점 좌표 계산
Notes: Morphology 닫기 연산: 팽창 -> 침식. 구멍을 메우는 데 효과적.
Morphology 침식 연산: 깎아내는 연산
Kernel이라는 Filter 사용

## Slide 7: 2. Detection - Balls
순서
YOLOv8n 모델을 당구공(3 classes: Red, Yellow, White)에 대해서 학습 (약 300장)
매 frame마다 YOLO 모델 적용
다음 조건을 충족하는 경우 bbox의 중심 좌표 return
  detect된 당구대 꼭짓점이 4개
  detect된 당구공이 당구대 꼭짓점 안에 위치
  Red 2개, Yellow 1개, White 1개인 경우

## Slide 8: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
3 종류의 좌표계
2D Image pixel 좌표계
3D Camera 좌표계
3D World 좌표계
2D pixel 3D Camera 3D World
변환 가능

## Slide 9: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
2D Image pixel 좌표계

## Slide 10: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
2. 3D Camera 좌표계
  : 카메라를 기준으로 왼쪽 -> 오른쪽 방향 좌표
  : 카메라를 기준으로 아래 -> 위 방향
  : 카메라에서 물체까지의 거리(깊이) 좌표

## Slide 11: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
3. 3D World 좌표계
당구대를 기준으로 하는 좌표계
당구대의 크기: 600mm * 300mm
  당구대 영역
    : 0~600
    : 0~300
    : 0

## Slide 12: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
Camera Calibration
카메라의 parameter를 추정하는 과정
얻을 수 있는 것
  카메라 시스템의 내부 parameter (초점 거리, 광학 중심, 왜곡 계수)
    Intrinsic matrix(3x3)
    Distortion coefficient(5x1)
Notes: 좌표 변환을 하기 전에 Calibration에 대해 진행했음

## Slide 13: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
cv2.solvePnP(): Rotation vector와 Translation vector 계산
Parameter
  당구대의 2D pixel 좌표
  당구대의 3D world 좌표 (고정값)
  Intrinsic matrix
  Distortion coefficient
Return
  카메라 시스템의 외부 parameter (카메라의 회전 및 이동)
    Rotation vector(3x1)
    Translation vector(3x1)
Notes: 좌표 변환을 하기 전에 Calibration에 대해 알아야 함

## Slide 14: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
cv2.Rodrigues(): Rotation vector Rotation matrix 변환
Parameter
  Rotation vector(3x1)
Return
  Rotation matrix(3x3)
Notes: 좌표 변환을 하기 전에 Calibration에 대해 알아야 함

## Slide 15: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
최종적으로 얻은 것
Intrinsic matrix (3x3)
Rotation matrix (3x3)
Translation vector (3x1)
2D pixel 좌표
3D world 좌표
Notes: 좌표 변환을 하기 전에 Calibration에 대해 알아야 함

## Slide 16: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
모든 당구공의 2D pixel 좌표 3D world 좌표(당구대 기준 좌표)
알고 있는 것
)
구해야 하는 것
Notes: 구하고 싶은 (x_w, y_w, z_w)를 제외하고 모든 걸 알고 있다 -> 계산 가능

## Slide 17: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
계산한 의 를 물리 엔진으로 전달
물리 엔진으로부터 Yellow를 쳐야 할 방향(각도, 3D world(당구대 좌표계) 기준)을 받음
Yellow를 칠 방향 위의 한 점을 계산 ()

## Slide 18: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
칠 방향의 3D world 좌표 2D pixel 좌표
알고 있는 것
)
구해야 하는 것
Notes: 구하고 싶은 (u,v)를 제외하고 모든 걸 알고 있다.

## Slide 19: 2. Detection – Coordination Transformation(좌표 변환)
변환한 좌표 와 Yellow의 좌표를 연결하여 시각화

## Slide 20: 3. Solver – Physical Engine
전체적인 흐름

## Slide 21: 3. Solver – Physical Engine
시뮬레이션 흐름

## Slide 22: 3. Solver – Physical Engine
당구대 초기화
당구대 위에 입력받은 공들의
초기 위치를 설정

## Slide 23: 3. Solver – Physical Engine
2. 타겟 공에 대한 히팅 가능한 각도 계산
히팅 가능한 각도 = []
α
θ
d
R

## Slide 24: 3. Solver – Physical Engine
- 속도와 위치 업데이트
공과 벽의 충돌
공과 공의 충돌
3. 시뮬레이션
1. 운동량 보존
2. 비탄성 충돌
3. 접선 방향 속도 보존

## Slide 25: 3. Solver – Physical Engine
- 속도와 위치 업데이트
3. 시뮬레이션

## Slide 26: 3. Solver – Physical Engine
4. 가장 우선순위가 높은 각도 출력
성공 여부
첫 충돌이 빨간 공과의 충돌인지
충돌 횟수가 몇 번 인지

## Slide 27: 3. Solver – Physical Engine
5. 성능 테스트
- 테스트 설정
매 번 무작위로 공의 초기 위치를 생성 후 시뮬레이션 실행
테스트 1000회 실행
- 테스트 결과
성공 확률: 86.1%
평균 계산 시간: 2.1367s
실패 원인 분석
물리 엔진의 근사 계산 방식에 따른 오차 발생
일부 무작위 초기 설정에서 물리적으로 목표를 달성할 수 없는 상태로 시작되는 경우.

## Slide 28: 4. Demo Video
쉬운 경우

## Slide 29: 4. Demo Video
어려운 경우

## Slide 30: 감사합니다.